Распылитель «ЦАГ –3 К»

ПАСПОРТ 000. 871.000 ПС

ИЖЕВСК

- ВВЕДЕНИЕ

Центробежный аэрозольный генератор «ЦАГ – 3 Компакт» (в дальнейшем - распылитель) - это электрический аппарат, который предназначен для аэрозольной обработки помещений в животноводческих комплексах, на птицефермах, на предприятиях пищевой перерабатывающей промышленности, а также для обработки емкостей, складов, теплиц и транспорта и т.д.

- УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ.

  - температура окружающего воздуха от +4°С до +35°С;

  - относительная влажность до 98%.

- ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Размер частиц, микрон	2-50

Объем обрабатываемого помещения, м3	300-1000

Производительность, л/мин	до 1

Время непрерывной работы, мин. до	…20

Время перерыва, мин	30

Электропитание:

Напряжение, В	220±20

Частота, Гц	50

Мощность электродвигателей:

Распылителя	0.9 кВт

Вентилятора	0.35 кВт

Габаритные размеры, ВxШxД, м	0,95х0,45х0,6

Масса распылителя, кг	12

- КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

- Распылитель ЦАГ- 3 К	1 шт.

- Паспорт	1 шт.

- Резервуар -10 л для рабочего раствора……………………………………………..….1 шт.

УСТРОЙСТВО

5.1.	Распылитель

Распылитель ЦАГ-3 К состоит из трех функциональных блоков, расположенных в общем, цилиндрическом корпусе:

-	(1) Центробежный аэрозольный генератор, создает аэрозоль распыляемой жидкости. Распыление  раствора происходит при его срыве с пазов диска, вращающегося со скоростью около 27000 об./мин.

-(2) Сдвоенный осевой вентилятор предназначен для увеличения объема обрабатываемого помещения.

Жидкость за счет разрежения, создаваемого при вращении распылительного диска, из емкости  по пластиковой трубке, далее по трубке подачи раствора поступает к распылительному диску.

-(3) Блок управления с плавным пуском распылителя одновременно с вентилятором и пуском второго вентилятора отдельно.

В стенке цилиндрического корпуса сверху проходит шланг наддува канистры с распыляемым раствором, а снизу шланг подачи распыляемого раствора.

- ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

  - Обслуживающий персонал должен пройти инструктаж по технике безопасности при работе с электрооборудованием и химическими веществами.

  - Запрещено применять поврежденную установку.

  - Перед включением распылителя в сеть необходимо проверить отсутствие повреждения сетевого кабеля и напряжение в сети, оно должно быть в пределах  200…240 В.

!Запрещается использовать изделие с поврежденным сетевым кабелем и с пониженным напряжением сети.

  - При проведении работ в помещениях всю электроаппаратуру и осветительные приборы (кроме осветительных приборов во взрывобезопасном исполнении) во избежание короткого замыкания и выхода из строя, необходимо отключить.

  - Кислотность распыляемой жидкости  pH = 5…9.

  - Категорически запрещается распылять жидкости, содержащие абразивные и взвешенные частицы.

  - Категорически запрещается распыление легковоспламеняющихся жидкостей, а также композиционных материалов, в состав которых входят подобные жидкости.

  - Распрыскивать химические вещества, используя средства индивидуальной химической защиты, указанные в спецификации данного вещества. Категорически запрещено присутствие персонала в одном помещении с работающим распылителем. Вход в обрабатываемое помещение  разрешен только в средствах индивидуальной защиты, предусмотренных при работе распыляемыми химическими веществами.

- ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

  - Изучите настоящий паспорт.

  - При отрицательной температуре хранения распылителя, перед началом работы распылитель необходимо выдержать при температуре обрабатываемого помещения не менее 1 часа до полного высыхания конденсата.

  - Проверить механическое вращение диска генератора (прокрутить диск вручную).

  - Проверить отсутствие повреждения сетевого шнура, правильность подключения распылителя.

  - Проверить напряжение в розетке, к которой будет подключен распылитель, оно должно быть в пределах 200 …240 В. Использование распылителя при напряжении сети вне указанного диапазона приведет к преждевременному выходу из строя двигателей.

  - Подготовить и залить в резервуар необходимое количество рабочей жидкости (за один цикл включения – до 15 минут, распыляется до 10 - 15 литров жидкости). После 2 циклов работы – перерыв 30 мин в сухом помещении.

- ПОРЯДОК РАБОТЫ

  - Закрыть все окна, двери, отключить вентиляцию.

  - Установить распылитель на рабочую поверхность не ближе, чем 2 м от стен помещения, либо последовательно в каждом углу при обработке значительных площадей.

  - Установите емкость с рабочей жидкостью на подставку распылителя и подсоедините нижний шланг подачи раствора к штуцеру в крышке канистры с шлангом и грузом, а верхний шланг наддува к штуцеру оканчивающемуся в крышке. Включите оба тумблера на панели управления.

  - При первом включении (после длительного перерыва в работе) до подсоединения к патрубку канистры, в нижнюю трубку подачи раствора распылить аэрозольную силиконовую смазку для уплотнения контакта фторопластовой втулки с диском.

  - Для ускорения поступления рабочей жидкости в распылитель, допустимо поднятие емкости с раствором, при включенном распылителе, на высоту до 10 см.

  - Внимание: при первых 3-5 запусках время работы не должно превышать 5 минут.

  - Визуально убедиться в нормальном протекании процесса распыления и закрыть помещение.

  - Во время работы генератора (распыление жидкости) обслуживающий персонал обязан находиться вне обрабатываемого помещения.

  - При завершении работы необходимо отсоединить вилку кабеля от розетки.

- ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

  - После окончания обработки, необходимо провести промывку распылителя путем распыления чистой водопроводной воды в течение 1 мин с последующей продувкой отсоединенных шлангов с помощью поднятия их отсоединенных концов вверх, до момента полного прекращения пульсирующего распыления оставшейся в шлангах жидкости. Протерев наружные поверхности распылителя, при выключенном питании из розетки.

  - Просушить распылитель в течение 10 минут в проветриваемом помещении, включив отдельно второй вентилятор.

  - Необходимо регулярно проверять сетевой шнур на наличие возможных повреждений его изоляции и заменять его, в случае обнаружения повреждений. Замена производится квалифицированными специалистами Покупателя.

  - Хранение распылителя производится в сухом проветриваемом помещении при температуре воздуха выше +4°С, при длительном простое провести консервацию: в нижнюю трубку подачи раствора распылить аэрозольную силиконовую смазку.

  - Через 3 месяца использования (или при отказе распылителя)  необходимо очистить коллектор от загрязнений, проверить состояние щеток в двигателе распылителя, при необходимости заменить щётки, щетки и места вставки щеток почистить от налета, обработать спреем Molykote S-1002. Для этого открутить болты крепления стоек двигателя на корпусе ЦАГ-3 К, вытянуть двигатель из трубы, снять с двигателя  кожух и заднюю крышку двигателя. Сборка производится в обратном порядке. Проверить состояние проводов в клеммной колодке.

- ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель несет гарантийные обязательства в течение 6 месяцев с момента продажи распылителя.

Гарантийные обязательства не распространяются на изделия со следами механического воздействия, а также используемые с нарушением условий эксплуатации, обслуживания, хранения.

Распылитель принимается на ремонт и обслуживание только в  чистом виде.

Дата выпуска _____________________     Дата продажи _______.______

ИП Колногоров Михаил  Юрьевич.  т. 8-912-878-02-04

Адрес: 426060, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул.9е Января 203-83